## Slide 1: LDD
LDD驱动开发
DAY09

## Slide 2
上午 | 09:00 ~ 09:30 | 作业讲解和回顾
 | 09:30 ~ 10:20 | Linux内核内存映射（mmap）
 | 10:30 ~ 11:20 | 
 | 11:30 ~ 12:20 | 
下午 | 14:00 ~ 14:50 | Linux内核platform
 | 15:00 ~ 15:50 | 
 | 16:00 ~ 16:50 | 
 | 17:00 ~ 17:30 | 总结和答疑

## Slide 3
Linux内核内存映射（mmap）
内核中对处理大量数据的解决机制 mmap
处理数据量很大时的问题
VMA（虚拟内存区域）
设备驱动中的 mmap 接口
内核内存映射的作用
【回顾】按键驱动
数据流走向
【回顾】LED驱动
Linux内核内存映射（mmap）
进程地址空间组成
mmap 系统调用
vm_area_struct
mmap实现
mmap系统调用和驱动mmap对接
驱动中的 mmap 实现
Notes: Linux内核内存映射（mmap）

## Slide 4: 内核内存映射的作用
Notes: 内核内存映射的作用

## Slide 5: 【回顾】LED驱动
int index = 1;
ioctl(fd, LED_ON, &index);
int index;
copy_from_user(&index, (int *)arg, 4);
*gpiodata |= (1 << 3);
用户缓冲区
内核缓冲区
硬件寄存器
Notes: 【回顾】LED驱动

## Slide 6: 【回顾】按键驱动
unsigned char key_val;
read(fd, &key_val, 1);
unsigned char key_val;
key_val = gpio_get_value(gpio) | 0x51;
copy_to_user(buf, &key_val, 1);
用户缓冲区
内核缓冲区
硬件寄存器
Notes: 【回顾】按键驱动

## Slide 7: 数据流走向
用户空间
read，write，ioctl
内核空间
硬件
Notes: 数据流走向

## Slide 8: 处理数据量很大时的问题
视频采集卡
我处理的数据量很大噢！
Notes: 处理数据量很大时的问题

## Slide 9: 处理数据量很大时的问题（续1）
性能太差
用户空间
read，write，ioctl
内核空间
硬件
两次数据拷贝啊（头疼）！
视频太卡了！
Notes: 处理数据量很大时的问题（续1）

## Slide 10: 内核中对处理大量数据的解决机制 mmap
用户空间
read，write，ioctl
内核空间
硬件
把设备映射到用户空间，用户直接访问硬件，进行一次数据拷贝
Notes: 内核中对处理大量数据的解决机制 mmap

## Slide 11: 内核中对处理大量数据的解决机制 mmap（续1）
mmap操作提供了一种机制，让用户程序直接访问设备内存
这种机制，相比较在用户空间和内核空间互相拷贝数据，效率更高。在要求高性能的应用当中比较常用。
mmap映射内存必须是页面大小的整数倍
Notes: 内核中对处理大量数据的解决机制 mmap（续1）

## Slide 12: mmap实现
Notes: mmap实现

## Slide 13: 进程地址空间组成
Notes: 进程地址空间组成

## Slide 14: mmap 系统调用
void *addr;
int fd = open(“a.txt”…)
addr = mmap(0,0x1000,
PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED,fd, 0);
memcpy(addr, “helloworld”,…);
Notes: mmap 系统调用

## Slide 15: mmap 系统调用（续1）
内核如何描述这块区域
Notes: mmap 系统调用（续1）

## Slide 16: vm_area_struct
struct vm_area_struct {
struct mm_struct *vm_mm; // 所处的地址空间
unsigned long vm_start; // 虚拟内存区起始地址
unsigned long vm_end; //虚拟内存区结束地址
pgprot_t vm_page_prot; //访问权限
unsigned long vm_flags; //虚拟内存区域标志
...
};
内核通过此结构体来管理映射的内存
Notes: vm_area_struct

## Slide 17: VMA（虚拟内存区域）
应用程序调用mmap
系统调用sys_mmap
内核查找或者创建vm_area_struct来描述映射的内存
驱动
x_mmap
Notes: VMA（虚拟内存区域）

## Slide 18: 设备驱动中的 mmap 接口
struct file_operations :
int (*mmap)(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma);
  filp: 文件指针
  vma: 待映射的进程vma指针
.mmap = x_map
Notes: 设备驱动中的 mmap 接口

## Slide 19: mmap系统调用和驱动mmap对接
addr=mmap(…)
addr:虚拟地址，指向vma_start
应用程序
vma_area_struct:
.vm_start
.vm_end
. vm_flags
…
用于描述映射内存区域
内核创建
x_mmap(vma){
？？？？
}
vma指向内核创建
驱动
Notes: mmap系统调用和驱动mmap对接

## Slide 20: 驱动中的 mmap 实现
用户空间
read，write，ioctl
内核空间
硬件
把设备映射到用户空间，用户直接访问硬件，进行一次数据拷贝
Notes: 驱动中的 mmap 实现

## Slide 21: 驱动中的 mmap 实现（续1）
应用程序不能直接访问硬件！
内核虚拟地址=ioremap(物理地址)
read,write,ioctl(2次拷贝)
把物理地址映射到用户进程虚拟地址（1次）
如何实现映射
Notes: 驱动中的 mmap 实现（续1）

## Slide 22: 驱动中的 mmap 实现（续2）
x_map(vma){
vma->vm_start:已知的用户进程虚拟地址；
物理地址看芯片手册；
}
万事具备，只欠“东风”
Notes: 驱动中的 mmap 实现（续2）

## Slide 23: 驱动中的 mmap 实现（续3）
remap_pfn_range()函数
int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *vma,unsigned long addr, unsigned long pfn, unsigned size,pgprot_t prot);
  vma: 用户虚拟内存区域指针
  addr: 用户虚拟内存起始地址
  pfn: 要映射的物理地址所在页帧号，可以通过物理地址>>PAGE_SHIFT得到
  size: 待映射的内存区域的大小
  prot: vma的保护属性
映射函数：用户可以操作设备了
Notes: 驱动中的 mmap 实现（续3）

## Slide 24: 驱动中的 mmap 实现（续4）
该操作将用户空间的一段地址关联到设备内存上；当用户读写这段用户空间地址时，实际上是在访问设备
mmap操作的任务就是建立虚拟地址到物理地址的页表
Notes: 驱动中的 mmap 实现（续4）

## Slide 25: mmap编程实践
将LED对应的GPIO寄存器内存映射到用户空间
在应用层控制LED亮、灭。

## Slide 26
Linux内核platform
platform_device操作
resource资源定义
platform注册一般方法
platform驱动编程
platform总线定义
platform_device定义
Linux 软件，硬件分离思想
Linux内核platform
platform_device一般使用方法
platform_driver定义
platform_driver操作
Notes: Linux内核platform

## Slide 27: platform驱动编程
Notes: platform驱动编程

## Slide 28: Linux 软件，硬件分离思想
bus
按键硬件
LED硬件
串口
LED驱动
按键驱动
dev链表
drv链表
platform_device
.name
存放硬件相关信息
platform_driver
.name
probe函数
软件操作硬件信息
match函数，匹配
Notes: Linux 软件，硬件分离思想

## Slide 29: Linux 软件，硬件分离思想（续1）
bus
按键硬件
LED硬件
串口
LED驱动
按键驱动
串口驱动
dev链表
drv链表
platform_device
.name
存放硬件相关信息
platform_driver
.name
probe函数
软件操作硬件信息
match函数，匹配
Notes: Linux 软件，硬件分离思想（续1）

## Slide 30: Linux 软件，硬件分离思想（续2）
bus
按键硬件
LED硬件
LED驱动
按键驱动
串口驱动
dev链表
drv链表
platform_device
.name
存放硬件相关信息
platform_driver
.name
probe函数
软件操作硬件信息
match函数，匹配
Notes: Linux 软件，硬件分离思想（续2）

## Slide 31: Linux 软件，硬件分离思想（续3）
bus
按键硬件
LED硬件
串口
LED驱动
按键驱动
串口驱动
dev链表
drv链表
platform_device
.name
存放硬件相关信息
platform_driver
.name
probe函数
软件操作硬件信息
match函数，匹配
Notes: Linux 软件，硬件分离思想（续3）

## Slide 32: platform总线定义
定义在内核源代码drivers/base/platform.c中
platform总线
struct bus_type platform_bus_type = {
.name = “platform”， // 总线名称
.dev_attrs = platform_dev_attrs, // 总线属性
.match = platform_match, // 驱动配备函数
.uevent = platform_uevent, // 热插拔事件变出前的环境变量处理函数
.pm = PLATFORM_PM_OPS_PTR, // 电源管理函数集
};
Notes: platform总线定义

## Slide 33: platform_device定义
定义在内核include/linux/platform_device.h
struct platform_device {
const char * name; //设备名称
int id; //设备ID
u32 num_resources; //设备资源数
struct resource * resource; //设备资源
…
};
Notes: platform_device定义

## Slide 34: resource资源定义
定义在内核include/linux/ioport.h
struct resource {
resource_size_t start; //起始
resource_size_t end; //结束
const char *name; //名称
unsigned long flags; //资源属性标志
…
};
Notes: resource资源定义

## Slide 35: platform_device操作
注册
int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
  pdev：已分配的平台设备
  返回：注册成功，返回0，失败返回非零
Notes: platform_device操作

## Slide 36: platform_device一般使用方法
分配resource
分配platform_device,添加已分配的resource
注册platfrom_device
Notes: platform_device一般使用方法

## Slide 37: platform_driver定义
定义在内核include/linux/platform_device.h
struct platform_driver {
int (*probe)(struct platform_device *);
int (*remove)(struct platform_device *);
int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
int (*resume)(struct platform_device *);
struct device_driver driver;//驱动属性
};
Notes: platform_driver定义

## Slide 38: platform_driver操作
注册
int platform_driver_register(struct platform_driver *drv)
  drv：已分配的platform_driver结构体
  返回：成功为0，失败非零
Notes: platform_driver操作

## Slide 39: platform注册一般方法
Notes: platform注册一般方法

## Slide 40: 按键驱动开发（platform版）
通过按键驱动掌握平台总线的使用方法，platform_device和platform_driver的使用

## Slide 41: 总结和答疑
Notes: 总结和答疑